Návod na obsluhu nabíjačky Li-ion batérii

Pred zapojením nabíjačky k batérii skontrolujte vypnutie bypínača na batérii. Pripojte konektor k batérii a napájací kabel do zásuvky 220 V. Rozsvieti sa led na nabíjačke na zelenú farbu.,

Zapnite výpínač na batérii a skontrolujte či led svietidlo na nabíjačke sa zmenilo na červenú farbu

Nabíjací cyklus sa ukončí automaticky a prejaví sa to rozsvietením ledky opäť na zeleno.

Zásady správneho nabíjania

1, batériu nabíjajte po každom použití, nečakajte až sa batéria úpne vybije.. Zvyšujete tým životnosž batérie

2, pri nabíjaní dávajte pozor na nabíjačku aby sa nenachádzala v blízkosti ľahko horlavého materialu,

3, nabíjačku používajte výhradne k batériam Li ion a dbajte na to aby nabíjací prúd nepresahoval hodnotu max, nabíjacieho prúdu batérie

Vstupné napätie :220V 50 Hz

Nominal napätie 11,1 V

Max nabíjacie napätie : 12,6V

Nabijací prúd  1 A