| ODDIEL 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku |  |
| --- | --- |
| 1.1 Identifikátor výrobku: | GIPSAR UNI |
| 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: | Biela sadrová stierka spevnená polymérmi, odporúča sa pre vykonanie hladkých sadrových povrchov na stenách a stropoch. Síla medzikryštalických viazaní v sadre bola zvýšená použitím moderných polymérov – práškových živíc. Vyplňuje malé úbytky na stenách a stropoch – môže sa používať pre opravy povrchov pred stierkovaním. Druhy podkladov – betón, plynobetón, sadra, cementové, vápennocementové a sadrové omietky. Podrobné informácie týkajúce sa vlastnosti a spôsob použitia hmoty sú uvedené v Technickej karte výrobku / katalógu výrobkov. Použitia, ktoré niesú popísané v dokumentácii firmy ATLAS Sp. z o.o. je potrebné vopred konzultovať so zástupcom firmy. |
| 1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov: | ATLAS Sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź, Poľsko telefon: +48 (42) 631 89 45 fax: +48 (42) 631 89 46 Osoby zodpovedné za Karty bezpečnostných údajov: msds@atlas.com.pl |
| 1.4 Núdzové telefónne číslo: | 112 - linka núdzového volania (z pevnej i mobilnej siete) 999 - zdravotnická záchranná služba: 998 - požiarnický záchranný zbor 997 – polícia 0 800 168 083 telefón od pondelka do piatku medzi 8:00 až 16:00 (mimo tuto dobu funguje automat) |

| ODDÍEL 2: Identifikácia nebezpečnosti |  |
| --- | --- |
| 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi : | Piktogramy: GHS05 Výstražná značka: VAROVANIE Eye Dam. 1: H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí Skin Sens. 1: H317 Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu |
| 2.2 Prvky označovania: | P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P261 Vyhýbajte sa vdychovaniu prachu. P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P303 + P361 + P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu je potrebné okamžite vyzliecť. Opláchnite kožu vodou/sprchou. P333 + P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie P305 + P351 + P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, pokiaľ sú nasadené a pokiaľ je možné je ľahko odstrániť. Pokračujte vo vyplachovaní. |
|  | ETIKETA: VAROVANIE Obsahuje cement. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Vyhýbajte sa vdychovaniu prachu. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. .PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu je potrebné okamžite vyzliecť. Opláchnite kožu vodou/sprchou. Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, pokiaľ sú nasadené a pokiaľ je možné ich ľahko odstrániť. Pokračujte vo vyplachovaní. |
| 2.3 Iná nebezpečnosť: | Látka/Zmes nespĺňa kritéria pre zariadenie medzi látky PBT alebo vPvB podľa prílohy XIII Nariadenia REACH S ohľadom na svoju formu - prach môže mechanicky dráždiť oči a dýchacie cesty. |

| ODDÍEL 3: Zloženie/ informácia o zložkách |  |
| --- | --- |
| 3.1 Látky: | Netýka sa |
| 3.2 Zmesi: | Zmes sadry, anhydritu, hydroxidu vápenatého a iných prísad. |
| 3.2.1a Nebezpečné zložky: | Názov | Číslo | Obsah | Klasifikácia | Značenie (viď bod 16) |
|  | Portlandzký klinker | CAS: 65997-15-1 WE:266-043-4 Registračné: 02-2119682167-31-xxxx | 1-4% | STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 | GHS07, GHS05 Nebezpečenstvo H335, H315, H318, H317 |
| 3.2.1b 1b Látky s maximálným limitom koncentrácie na pracovisku určenom EU | Sadra [CAS: 7778-18-9] |
| 3.2.1c Látky trvalo vykazujúce schopnosť bioakumulácie alebo toxicity alebo látky trvalého charakteru vykazujúce vysokú schopnosť bioakumulácie | Zmes nespĺňa kritéria pre zariadenie medzi látky PBT alebo vPvB podľa prílohy XIII Nariadenia REACH. |
| Iné údaje: | Pre zariadenie výrobkov boli použité skutočné hodnoty obsahu nebezpečných látok. Skladovateľnosť výrobku za podmienok uvedených v oddiele 7 je 9 mesiace od dátumu výroby uvedeného na obale. Obsah rozpustného chrómu (VI) v hotové hmote výrobku je <0,0002%. |

| ODDÍEL 4: Opatrenia pri prvej pomoci |  |
| --- | --- |
| 4.1 Popis opatrení prvej pomoci: | Po vdýchnutí: Okamžite odviesť postihnutú osobu z kontaminovaného priestoru a pozorovať, v prípade potreby privolať zdravotnickú pomoc. Po kontakte s kožou: Odstrániť postihnutému výrobkom znečistený odev a obuv. Umyť výrobok z pokožky veľkým množstvom tečúcej vody Po kontakte s očami: Nepretierať oči. Vyplachovať výrobok z očí veľkým množstvom vody tak rýchlo ako je to možné. Udržiavať očné viečka široko otvorené. Túto činnosť prevádzať minimálne po dobu 15 minút. Odstrániť kontaktné šošovky. Vždy privolať lekársku pomoc (očného lekára). Po požití: Nevyvolávať zvracanie. Postihnutému v bezvedomí alebo v polovedomí nikdy nedávať piť. Pokiaľ je postihnutý pri vedomí, preplachovať mu ústa vodou. Ihneď privolať lekára. |
| 4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené: | Okamžite odstráňte produkt z pokožky, očí a sliznic, čo dovolí sa vyhnúť všetkým oneskoreným účinkom. |
| 4.3 Údaje o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia | V prípade akýchkoľvek príznakov okamžite volajte lekársku pomoc, ukážte kartu bezpečnostných údajov, obal alebo etiketu. Malta nesmie stvrdnúť, ihneď vypláchnite/umyte. V prípade kontaktu s očami a sliznicami vyhľádajte lekársku pomoc. Vzhľadom na možnosť dráždivých účinkov produktu je potrebné zabezpečiť na pracovisku prístup k tečúcej vode. V prípade opakovaného alebo dlhodobého kontaktu s pokožkou používajte ochranný krém. |

| ODDÍEL 5: Protipožiarne opatrenia |  |
| --- | --- |
| Každý zamestnanec by mal byť informovaný o možnom nebezpečenstve vzniku požiaru na jeho pracovisku a v okolí. Na pracovisku je potrebné dodržiavať poriadok. Horľavé materiály nemôžu byť v blízkosti elektrospotrebičov, a iných zdrojov vznietenia. V prípade vzniku požiaru je potrebné okamžite, všetkými dostupnými prostriedkami informovať všetky ohrozené osoby a privolať hasičov (viz oddiel 1.4). a poskytnúť potrebné informácie: určiť presné miesto požiaru, čo horí a aká existuje hrozba z požiaru, či sú ohrozené ľudské životy, telefónne číslo z akého voláme a meno kontaktnej osoby. Následne je potrebné zahájiť hasenie s použitím všetkých dostupných hasiacich prostriedkov. V prvom rade je potrebné chránit požiarom ohrozené osoby. Zabrániť možnej panike a záchranné práce vykonávať tak, aby panika nevznikala. Panika veľmi sťažuje záchranné práce. Do príjazdu hasičov sa riadiť pokynmi osoby, ktorá je pre tieto účely špeciálne zmocnená. Je potrebné dbať na ochranu dýchacích ciest pomocou navlhčenej utierky pri pohybe v zadymených priestoroch. Pokiaľ sa dostaneme do priestoru ohrozeného dymom, snažíme sa pohybovať v najnižšiej časti zadymeneho priestoru. |
| 5.1 Hasiace prostriedky: | Vhodné hasiace prostriedky: všetky typy hasiacich prostriedkov Nevhodné hasiace prostriedky: niesú |
| 5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi: | Neexistuje žiadne osobitné ohrozenie vyplývajúce z vlastností produktu, splodín horenia alebo vzniklých plynov. |
| 5.3 Rady pre požiarnikov: | V priebehu každého hasiaceho zásahu sa požiarnici dostávajú do kontaktu s nebezpečnými látkami alebo splodinami horenia a týmto ohrozujú svoje zdravie. Preto je potrebné aby mali požiarnici profesionálnu výbavu. Základom je požiarnická zásahová helma, ktorá chráni hlavu. Musí byť vyrobená zo špeciálnych tepelno odolných vlákien s vysokou pevnosťou. Oči a tvár si požiarnik chráni tvárovým štítom z polykarbonátu. Krk má chráneny golierom s odrazovou fóliou, ktorá odráža žiar. V opodstatnených prípadoch, si požiarnik do zásahu oblieka nehorľavú nomexovú kuklu, ktorá ho ochráni pred žiarom i pod prilbou. Zásahový kabát + nohavice, ochranné rukavice a ochranná obuv chráni požiarnikov pred žiarom z požiarišťa a mechanickým úrazom v priebehu hasenia požiaru. V priebehu hasenia musia požiarnici bojovať tiež so splodinami horenia (jedovatým a dusivým dymom), proti ktorým neexistuje účinnejšia ochrana ako dýchací prístroj spolu s maskou. |

| ODDÍEL 6: Opatrenie pri náhodnom uvoľnení látky/zmesi |  |
| --- | --- |
| 6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy: | Vyhnúť sa vzniku núdzových situácií. Dodržiavať bezpečnostné predpisy, protipožiarne smernice, pracovný rád a poriadok na každom pracovisku. Starať sa o poverené výrobne prostriedky a nepoužívať je, ak sú vadné alebo poškodené. Pri manipulácii s výrobkom dodržiavať pokyny podľa oddielu 7 a v rozsahu osobných ochranných prostriedkov dodržiavať pokyny uvedené v oddiele 8. Pre iný ako pohotovostný personál: Je potrebné zhodnotiť situáciu, ubezpečiť sa, že nehrozí žiadne ďalšie nebezpečenstvo pre všetky osoby (ohrozené a zachranárov). V prípade potreby zónu uzatvoriť a privolať pomoc. Ak nie sú ohrozené ľudské životy a zdravie, je možné začať s opatreniami na zabránenie ďalšieho úniku produktu do životného prostredia a s čistiacimi prácami. Pre pohotovostný personál: Je potrebné sa uistiť, či je postihnutý pri vedomí. V prípade, že je v bezvedomí, okamžite je treba spriechodniť dýchacie cesty – hlavu dať do mierneho záklonu a mierne zdvihnúť bradu. Zistiť, či postihnutý dýcha (priložením líca cítime vydychovaný vzduch). - ak postihnutý sám dýcha, je potrebné ho dať do bezpečnej polohy na bok a pravidelne sledovať dýchacie pohyby. - ak postihnutý nedýcha, ihneď začať s oživovaním: Hrudnú kosť si rozdelíme pomyselnými čiarami na tri tretiny, na rozhraní dolnej a strednej tretiny tlačíme zápästnou časťou dlane (nie celou dlaňou) hrudník 30-krát smerom k chrbtici do hĺbky 4 až 5 cm. Potom upcháme postihnutému nos ľavou rukou (prstami) a zároveň mierne zakloníme jeho hlavu a dvoma prstami jednej ruky predsunieme dolnú čeľusť. Zhlboka sa nadýchneme a vykonáme dva účinné vdychy cez ústa postihnutého. Po každom vdýchnutí uvoľníme nos a sledujeme hrudník – výdych postihnutého bude samovoľný. Toto opakujeme niekoľkokrát (30 stlačení – dva silné vdychy) dovtedy, pokiaľ nezistíme, že postihnutý sám dýcha, resp. do príchodu záchrannej služby prvej pomoci. Pokiaľ na mieste nie je prítomný nikdo, kdo by nám pomáhal s vykonaním záchrannej resuscitácie, snažíme sa zaistiť iba stlačovanie hrudníku. Ak má postihnutý príznaky miernej nepriechodnosti dýchacích ciest: vyzvite ho ku kašľu postavte sa zboku, predkloňte postihnutého a pridržiavajte hrudník postihnutého, hranou dlane jednej ruky udrite najviac 5-krát medzi lopatky postihnutého po každom údere do chrbta skontrolujte, či sa cudzie teleso neuvoľnilo, pretože cieľom nie je dať všetkých 5 úderov, ale uvoľniť prekážku v dýchacích cestách. |
| 6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie: | Vykonať preventívne opatrenia na zabránenie úniku väčšieho množstva produktu do životného prostredia – použiť zeminu, piesok alebo iné zábrany. Nevypúšťať do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd a pôdy. Zabezpečiť odtokové kanály a záchytné nádrže pre prípad netesností. |
| 6.3 Metódy a materiál na zabránenie šírenia a vyčistenie: | Povysávať plochy, alebo ich pozametať bez spôsobenia nadmernej prašnosti (kropiť vodou). Veľké množstvo odpadov likvidovať podľa platných lokálnych predpisov. Zatvrdnutý výrobok vďaka vlhkosti je možné považovať za klasický stavebný odpad. |
| 6.4 Odkazy na iné oddiely: | Osobná ochrana: oddiel 8 Opatrenia pri zneškodňovaní: oddiel 13 |

| ODDIEL 7: Zaobchádzanie s látkou alebo prípravkom a skladovanie látky/zmesi |  |
| --- | --- |
| 7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie: | V priebehu prenášania a prepravy sa vyhýbať vzniku prašnosti. Na pracovisku nejesť a nepiť, nefajčiť. V priebehu práce s výrobkami obsahujúcimi cement nenosiť hodinky a prstene a iné tesne priliehajúce predmety ku koži – môžu sa stať príčinou nahromadenia malty medzi nimi a kožou a v dôsledku toho existuje možnosť zranenia. |
| 7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility: | Skladovať v uzavretých originálnych obaloch v suchých miestnostiach – najlepšie na paletách. Nevystavovať priamemu slnečnému svetlu; skladovať v suchých a chladných dobre vetraných miestnostiach, ďaleko od nekompatibílnych látok (viď oddiel 10), nápojov, potravín. Chrániť pred vlhkosťou – výrobok sa pri styku s vlhkosťou trvale znehodnotí. Pri dodržaní vyššie uvedených odporúčaní nie sú známe žiadne negatívne reakcie. |
| 7.3 Špecifické konečné použitie / špecifické konečné použitia: | Používať výrobok v súlade s bezpečnostnými predpismi. Zaistiť vhodnú ventiláciu uzavretých miestnosti. Zamedziť styku s kožou a očami. Podrobné informácie týkajúce sa použitia, vlastnosti a spôsobu práce s maltou sú uvedené v technickej karte / katalógu výrobkov Atlas. Použitie výrobku, ktoré nie sú vo vyššie uvedených materiáloch, je potrebné konzultovať so zástupcom firmy ATLAS Sp. z o.o. |

| ODDIEL 8 Kontroly expozície a osobná ochrana |  |
| --- | --- |
| 8.1 Kontrolné parametre: | V prípade, že v látke existujú zložky uvedené v oddiele 3.2.1 v súlade s Nariadením Ministerstva práce a sociálnych vecí Poľskej republiky zo dňa 6. júna 2014 o prípustných koncentráciach a expozičných limitoch na pracoviskách (2014 Zz., č. 0, odst. 817), je potrebné sledovanie týchto ukazateľov na pracoviskách. |
| NDS a NDSCh | Prach portlandzkého a hutného cementu [65997-15-1]: - dýchateľná frakcia NDS – 6 mg/m3 - respirabilná frakcia NDS – 2 mg/m3 Prach sadry obsahujúci voľný kryštalický kremeň menej ako 2% a neobsahujúci azbest [7778-18-9] - dýchateľná frakcia NDS – 10 mg/m3 Hodnoty DNEL a PNEC pre zložky zmesi: - síran vápenatý: Cesta pôsobenia Expozícia DNEL (pracovníci) Inhalácia vysoká dávka 5082 mg / m3 Pri dlhodobej expozícii 21,17 mg / m2 Cesta pôsobenia Expozícia DNEL (obecná populácia) Inhalácia Vysoká dávka 3811 mg / m3 Pri dlhodobej expozícii 5.29 mg / m2 Orálne Vysoká dávka 11.4 mg / kg bw / deň Pri dlhodobej expozícii 1.52 mg / kg bw / deň PNEC: Vodné prostredie: Nie je toxický pre bezobratlé, riasy a mikroorganizmy v používanej koncentrácii. Akutná toxicita sa môže objaviť pri väčšej koncentrácii, ako je maximálna rozpustnosť síranu vápenatého vo vode. Kal: Nevyskytuje sa. Ionty vápníku a ionty síranu sa vyskytujú bežne v prírodnom prostredí. Pôda: Nevyskytuje sa. Ionty vápníku a ionty síranu sa vyskytujú bežne v prírodnom prostredí. PNEC STP: 100 mg / l - pre hydroxid vápenatý: PNEC voda 490 μg/l PNEC pôda, spodné vody 1080 mg/l Zdroj: Report Chemickej Bezpečnosti |
| DSB | Netýka sa |
| monitoring | Nariadenie Ministerstva zdravotníctva Poľskej republiky zo dňa 2. februára 2011 vo veci skúšiek a monitoringu škodlivých faktorov ovplyvňujúcich zdravie na pracoviskách (2011 Zz., č. 33, odst. 166) |
| 8.2 Kontrola expozície: |
| 8.2.1 Primerané technické zabezpečenie: | Zaistiť vhodnú ventiláciu miestnosti, kde sa výrobok používa. Zaistiť vhodné individuálne ochranné pracovné prostriedky. Zaistiť dostatok tečúcej vody a neumývať ruky vo vode z vedra, kde bola predtým zámesová voda a voda pre čistenie naradia. |
| 8.2.2 Osobné ochranné prostriedky: |
| Ochrana očí a tváre: | Ochranné okuliare s bočnicami v prípade prevádzania prác, v priebehu ktorých môže dôjsť k rozmetaniu výrobku do okolia (miešanie, liatie a pod.). V prípade extrémnej prašnosti uzavreté okuliare, ktoré tesne priliehajú k tvári. |
| Ochrana kože: | Ochrana rúk: Pracovné ochranné rukavice (textilné) – pre prenášanie výrobku, gumové rukavice alebo z iného nepriepustného materiálu (doba prieniku viac ako 480 min. podľa normy PN-EN 375) – v priebehu práce s výrobkom po pridaní zámesovej vody. Používať ochranné krémy na ruky. Iné: |
| Ochrana dýchacích ciest: | Jednorázová protiprašná maska s časticovým filtrom „P2“ (v prípade práce v ovzduší s obsahom prachu) |
| Termické ohrozenie: | Netýka sa |
| 8.2.33 Obmedzenie a kontrola expozície životného prostredia. |
| Zabrániť prieniku do životného prostredia (odtokom do kanalizácie, riek a vodných nádrží a pôdy). |

| ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti látky alebo zmesi |  |
| --- | --- |
| 9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach: | Vzhľad: biely prášok Zápach: žiadny Prahová hodnota zápachu: nevzťahuje sa Hodnota pH: 8-11* pre zmes s vodou Teplota topenia / tuhnutia: >1000oC Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah (°C): nevzťahuje sa Teplota vzplanutia: nevzťahuje sa Rýchlosť odparovania: nevzťahuje sa Horľavosť: nevzťahuje sa Horné / dolné limity horľavosti / výbušnosti: nevzťahuje sa Tlak pár: nevzťahuje sa Relatívna hustota: cca 1,7-1,8 g/cm3 Rozpustnosť: nerozpustný Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda: nevzťahuje sa Teplota samovznietenia: nevzťahuje sa Teplota rozkladu: nevzťahuje sa Viskozita: nevzťahuje sa Výbušné vlastnosti: žiadne Oxidačné vlastnosti: žiadne |
| 9.2 Iné informácie: | * Produkt pripravený na použitie je hustá pasta, v tom prípade nie je možné stanoviť presnú hodnotu pH |

| ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita látky/zmesi |  |
| --- | --- |
| 10.1 ReaktIvita: | Netýka sa |
| 10.2 Chemická stabilita: | Za predpísaných podmienok manipulácie a skladovania (oddiel 7) je produkt stabilný a môže byť skladovány spoločne s väčšinou stavebných materiálov. Produkt v zmesi s vodou tuhne a tvorí stabilnú štruktúru, ktorá za normálnych podmienoch nereaguje s okolím a nie je pre okolie nebezpečná. |
| 10.3 Možnosť nebezpečných reakcií:juhgvfhd juhgvfhd | Za predpísaných podmienok manipulácie a skladovania nevznikajú nebezpečné reakcie. |
| 10. 4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: | Vyhýbať sa vlhkosti – zmes tuhne pri kontakte s vodou. |
| 10.5 Nekompatibílne materiály: | Nie sú |
| 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: | Za predpísaných podmienok manipulácie a skladovania nie sú známe. |

| ODDIEL 11 Informácie o toxikologických vlastnostiach látky/zmesi |  |
| --- | --- |
| 11.1 Informácie o toxikologických účinkoch: | Výrobok nie je toxický |
| Cesty možnej nákazy |
| dýchacie cesty | Kontakt dýchacích ciest s prachom z výrobku môže v krátkej dobe spôsobiť podráždenie v okolí nosa a hrdla a spôsobiť kašeľ. |
| zažívací ústroj | Môže vzniknúť podráždenie úst, hrdla a žalúdku |
| koža | Môže vysušovať kožu |
| oči | Môže mechanicky dráždiť oči (cudzie teleso) |

| ODDIEL 12. Ekologické informácie o látke/zmesi |  |
| --- | --- |
| 12.1 Toxicita: | Nie je toxický pre životné prostredie |
| 12.2 Perzistencia a degradovateľnosť: | Zložky zmesi tvoria minerálne zlúčeniny prírodného pôvodu, biologicky odbúrateľné. |
| 12.3 Bioakumulačný potenciál: | Bioakumulačný súčiniteľ nestanovený pre mineralne zlúčeniny prírodného pôvodu |
| 12.4 Mobilita v pôde: | Nie je mobilný |
| 12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB: | Netýka sa |
| 12.6 Iné nepriaznivé účinky: | Netýka sa |

| ODDIEL 13. Opatrenia pri zneškodňovaní |  |
| --- | --- |
| 13.1 Metódy spracovania odpadu |
| Metódy spracovania odpadu: | Pevné odpady a zatvrdnutý produkt je možné považovať za stavebný odpad (stavebnú suť). Likvidujeme ho odvozom na skládku odpadu v súlade s lokálnymi predpismi. Majiteľ odpadu je zo zákona povinný ponúknuť ho najprv k recyklácii a pokiaľ táto nie je z technologických alebo ekonomických dôvodov možná, je potrebné odpady likvidovať v súlade s požiadavkami ochrany prírody a plánmi zberných dvorov. Musia sa dodržiavať ustanovenia poľského Zákona zo dňa 14. decembra 2012 r. o odpadoch (Zz 2013, č. 0, poz. 21) |
| Zaobchádzanie s výrobnými obalmi: | Dodržiavať ustanovenie poľského Zákona zo dňa 13. júna 2013 r. o obalovom hospodárstve a odpadoch z priemyselných obalov (Zz 2013, č. 0, poz.888) Obaly znečistené výrobkom je treba považovať za výrobok a takto s nimi zaobchádzať. |
| Kód odpadu: | Výrobok: 10 13 82 (Výrobné odpady z minerálnych pojív) Obal: 15 01 05 (Obalové odpady – multimateriálové obaly) |

| ODDIEL 14. Informácie o doprave |  |
| --- | --- |
| 14.1 Číslo UN(ONZ): | Netýka sa |
| 14.2 Správne expedičné označenie UN | Netýka sa |
| 14.3 Trieda/triedy nebezpečnosti pre dopravu | Výrobok prepravovaný v originálnych obaloch nie je nebezpečný v priebehu prepravy. Nevyžaduje zvláštne označenie v súlade s právnymi predpismi. |
| 14.4 Obalová skupina: | Netýka sa |
| 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie: | Netýka sa |
| 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: | Dodržiavať ustanovenie poľského Zákona zo dňa 1. septembra 2005 o zmene zákona týkajucého sa cestnej prepravy nebezpečných látok a o zmene niektorých iných zákonov (Zz 2005, č. 141, poz. 1184) v znení neskorších zmien. |
| 14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a kódexu IBC: | Netýka sa |

| ODDIEL 15. Regulačné informácie |  |
| --- | --- |
| 15.1 Právne predpisy a nariadenia špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia |
| Právne predpisy týkajúce sa označenia obalov obsahujúcich nebezpečné látky: | Vety určujúce druh ohrozenia a podmienky bezpečného používania nebezpečnej zmesi podľa Nariadenia európskeho parlamentu (EU) č. 1272/2008 zo dňa 16. decembra 2008 vo veci klasifikácie, značenia a balenia látok a zmesí, ktoré zmenilo a zrušilo smernice 67/548/EWG a 1999/45/WE a zmenilo Nariadenie (EU) č. 1907/2006 (viz oddiel 2.1 a 2.2) |
| Iné platné právne predpisy: | - poľský Zákon o chemických látkách a zmesiach zo dňa 25. februára 2011, (Zbierka zákonov Poľskej republiky 2011 č. 63, poz.322) v znení neskorších zmen - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č.1907/2006 v platnom znení zo dňa 18. decembra 2006, vo veci registrácie, hodnotenia, autorizácií a obmedzovania chemikálií (REACH), utvorenie Európskej agentúry pre chemické látky, ktoré zmenilo smernicu č. 1999/45 EC a zrušilo platnosť nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, a tiež smernice Rady č. 76/769/EHS a smernice ES 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v zmysle neskorších zmien. - Nariadenie Komisie (EU) č. 2015/830 zo dňa 28. apríla 2015, ktoré mení Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, povoľovaní a obmedzovaní chemických látok (REACH) - Nariadenie Ministerstva zdravotníctva Poľskej republiky zo dňa 30. decembra 2004 o bezpečnosti a hygiene na pracoviskách v naväznosti na výskyt nebezpečných látok (Zbierka zákonov Poľskej republiky 2005 č.11, poz.86) v znení neskorších zmien - Nariadenie Ministerstva hospodárstva Poľskej republiky zo dňa 21. decembra 2005 o zásadnych požiadavkách na kvalitu prostriedkov individuálnej ochrany pracujúcich (Zbierka zákonov Poľskej republiky 2005 č. 259, poz.2173) - Vládne prehlásenie/ zo dňa 24. septembra 2002 o zahájení platnosti zmien a doplňkov „Prílohy A“ a „Přrílohy B“ Európskej dohody o medzinárodnej silničnej preprave nebezpečných vecí (ADR) podepsané v Ženeve dňa 30. septembra 1957 (Zbierka zákonov Poľskej republiky 2002 č.194, poz.1629) v znení neskorších zmien - poľský Zákon zo dňa 20.apríla 2004 o zmene a zrušení niektorých zákonov súvisiacích so vstupom Poľskej republiky do Európskej unie (Zbierka zákonov Poľskej republiky 2004 č.96, poz.959) - Nariadenie poľského Ministerstva hospodárstva, práce a sociálnych vecí zo dňa 26. septembra 1997o obecných bezpečnostných predpisoch a hygiene práce (Zbierka zákonov Poľskej republiky 1997 č.129, poz.844) v znení neskorších zmien - Nariadenie poľského Ministerstva životného prostredí/ zo dňa 9. decembra 2014 o katalogizácii odpadov (Zbierka zákonov Poľskej republiky 2014 č 0, poz. 1923) - Nariadenie poľského Ministerstva hospodárstva zo dňa 29. januára 2013 o obmedzení výroby, uvádzaní na trh alebo používaní nebezpečných látok a zmesí alebo výrobkov, ktoré také látky alebo zmesi obsahujú (Zbierka zákonov Poľskej republiky 2013 č. 0, poz. 180) - Nariadenie poľského Ministerstva hospodárstva zo dňa 10. októbra 2013 o obmedzeniach uvedených v prílohe XVII k nariadeniu č. 1907/2006 ( Zbierka zákonov Poľskej republiky 2013 č. 0, poz. 1314) Smernice Komísie 2000/39/ES zo dňa 8. júna 2000 o stanovení prvého zoznamu smerných limitných hodnôt expozície na pracovisku k prevedeniu smernice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov pred riziky spojenými s chemickými činiteli používanými pri práci (Úradný vestník EU L 42 zo dňa 16.6.2000) Smernice Komísie 2006/15/ES zo dňa 7. februára 2006 o stanovení druhého zoznamu smerných limitných hodnôt expozície na pracovisku k prevedeniu smernice Rady 98/24/ES a meniaci smernicu Komísie 91/322/EHS a 2000/39/ES (Úradný vestník EU L 38 zo dňa 9.2.2006) Smernice Komísie 2009/161/EU zo dňa 17. decembra 2009, ktorou sa stanoví tretí zoznam smerných limitných hodnôt expozície na pracovisku k prevedeniu smernice Rady 98/24/ES a meniaci smernicu Komísie 2000/39/ES (Úradný vestník EU L 38 zo dňa 19.12.2009) - Smernice Komísie 2000/39/WE zo dňa 8. júna 2000 r. ktorú sa stanoví prvý zoznam smerných limitných hodnôt expozície na vonkajšie faktory na pracovisku k prevedení smernice Rady 98/24/EWG o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikom spojeným s chemickými faktormi na pracovisku. - Smernice Komísie 2006/15/WE zo dňa 7. februára 2006 r. ktorú sa stanoví druhý zeznam smerných limitných hodnôt expozície na pracovisku za účelom prevedenia smernice Rady 98/24/WE a meniace smernice 91/322/EWG a 2000/39/WE - Smernice Komísie 2009/161/UE zo dňa 17. decembra 2009 r.ktorú sa stanoví tretí zoznam ukazateľov expozície na pracovisku za účelom prevedenia smernice Rady 98/24/WE a meniaci smernicu Komísie 2000/39/WE - Smernice Komísie (UE) 2017/164 zo dňa 31. januára 2017 r. ktorú sa stanoví čtvrtý zoznam ukazateľov limitných hodnôt expozície na pracovisku v súlade so smernicou Rady 98/24/WE a meniaca smernicu Komísie 91/322/EWG, 2000/39/WE a 2009/161/UE - Zákon zo dňa 9.októbra 2015 r. o biocídnych produktoch (Z.z. 2015 č, 0 poz. 1926) spolu s neskoršími zmenami |
| 15.2 Posúdenie chemickej bezpečnosti: | Netýka sa zmesí. |

| ODDIEL 16: Iné informácie |  |
| --- | --- |
| Použité H-vety: | H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H315 – Dráždi kožu. H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí. H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. |
| Použité skratky: | číslo CAS – Chemical Abstract Service number PBT – (Látka) Perzistentná, bioakumulativna a toxická vPvB – (Látka) Vysoko perzistentná a vysoko bioakumulatívna číslo ES – číselný kód priradený chemickej látke v Európskom zozname existujúcich obchodovaných chemických látok (EINECS - ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), alebo číselný kód priradený látke v Európskom zozname oznámených chemických látok (ELINCS - ang. European List of Notified Chemical Substances), alebo číselný kód chemickej látky uvedený v publikácii "No-longer polymers" nariadenie REACH – je nariadenie Európskej únie o registrácii, hodnotení, povoľovaní a obmedzovaní chemických látok. Látka/zmes CMR – látka/zmes karcinogénna, mutagénna, pôsobi škodlivo na reprodukciu. ADR – Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí. NDS – Najvyššia prípustná koncentrácia na pracovisku. NDSCh – Najvyššia momentálna prípustná koncentrácia na pracovisku. GHS – Globálne harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií CLP – je nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení a implementujúce GHS DSB – prípustná hodnota koncentrácie v biologickom materiále GHS07, GHS05 – piktogramy GHS podľa prílohy V k CLP STOT SE3 – špecifická toxicita pre cielové orgány po jednorázovej expozícii kategória 3 Skin Irrit. 2 – Poleptanie/podráždenie kože Kategória 2 Eye Dam. 1 – Vážne poškodenie očí / podráždenie očí, Kategória 1 Skin Sens. 1 – Senzibilizácia kože, kategória 1 |
| Nutné školenia: | Netýka sa |
| Obmedzenia v použití: | Netýka sa |
| Iné informácie: | Zmes bola nahlásená Inspektorátu pre Nebezpečné chemické látky. V priebehu práce s materiálom (prenášanie) je treba pamätať, že prehýbanie a ohýbanie chrbta, ramien a bedier môže spôsobiť trvalé poškodenie zdravia. Časté zdvíhanie bremien manuálnymi pracovníkmi môže spôsobiť poškodenie chrbtice. KBÚ bola spracována firmou ATLAS Sp. z o.o. H-veta EUH208 – Obsahuje cement. Môže spôsobiť alergickú reakciu, v súlade s . čl. nariadenia CLP a bodom 2.8 prílohy II k CLP sa nachádza v klasifikácii v podobe H-vety H317, takže jej obsah nemusí byť ešte raz uvádzaný na obale. V súlade so znením Nariadenia č. 1907/2006 Európskeho parlamentu a Rady ES, je výrobok zmesou a nepodlieha povinnej registrácii v systéme REACH. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady ES č. 1272/2008, od 1. júna 2015, sa zmesi balia, klasifikujú a označujú podľa Nariadenia CLP Podrobné informácie týkajúce sa použitia, vlastností a spôsobu aplikácie zmesi sú uvedené v technickej karte / katalógu výrobkov. Použitia neuvedené v dokumentoch firmy ATLAS Sp. z o.o. je potrebné najprv konzultovať so zástupcom firmy. Karta bezpečnostných údajov podľa čl.. 32 Nariadenia (WE) č, 1907/2006 je informačným listom týkajúcim sa neklasifikovanej zmesi, ako nebezpečná podľa platnych predpisov, pre ktoré nie je povinná príprava kart bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením Komísie (UE) 2015/830 zo dňa 28. mája 2015 r |
| Zdroje informácií, na základe ktorých bola vypracovaná táto KBÚ: | Údaje obsiahnuté v tejto Karte bezpečnostných údajov sú v súlade s aktuálnym stavom znalostí bezpečnosti práce. Informácie z tejto Karty bezpečnostných údajov nie sú garanciou vlastnosti výrobku. Užívateľ je povinný dodržiavať všetky zákony, normy, administratívne nariadenia a ustanovenia bezpečnostných a hygienických predpisov. |
| Zmeny vykonané pri revízii: | Zmeny boli v KBÚ vzhľadom k predchádzajúcim vydaniam označené touto grafickou značkou: |